## Slide 1
60g Longitude -X
Bolt Forces [Kgf]

## Slide 2
60g Longitude -X
Bolt Forces [Kgf]

## Slide 3
60g Longitude -X
Bolt Forces [Kgf]

## Slide 4
Bolts Calculation – For 12.9 Bolts
    42 Bolts M14 - Class 12.9
    Tightening force 9590 kgf
    Effective area – As=115 mm²
    Tensile stress 122 [kg/mm2]
Max. tension force – 6769 Kgf
    Total tension force – 9590+6769/4 = 11282 Kgf
σ = F/As = 11282/115 = 98.1 kg/mm2
S.F = 122/98.1 = 1.24

## Slide 5
Bolts Calculation For 12.9 Bolts
    42 Bolts M14 - Class 12.9
    Tightening force 9590 kgf
    Effective area – As=115 mm²
    Tensile stress 122 [kg/mm2]
Max. tension force – 6682 Kgf
    Total tension force – 9590+6682/4 = 11260 Kgf
σ = F/As = 11260/115 = 97.9 kg/mm2
S.F = 122/97.9 = 1.24